«Утверждаю»

Директор ГИН РАН

_____________ Дегтярев К.Е.

Правила приёма материала для изготовления шлифов

в шлифовальной мастерской группы технологической обработки пород.

1. Мастерская изготавливает петрографические (оптические) шлифы, аншлифы, прозрачно-полированные и палеонтологические шлифы.

2. Мастерская принимает заказы на работу по заявкам лабораторий в соответствии с лимитами, установленными руководством института.

Заказы принимаются с сентября по май.

Приём материалов для изготовления шлифов на текущий месяц осуществляется в начале месяца до 10 числа с 10 до 13 часов.

Материалы на изготовления шлифов после 10 числа текущего месяца переносятся на следующий месяц и вычитаются из норм по заявке последующего месяца.

3. Мастерская изготавливает:

- шлифы петрографические размером до 2х2 из расчета 1:1;

- шлифы из глин и солей - 1:3;

- аншлифы - 1:4;

- прозрачно-полированные шлифы среднего качества полировки - 1:3;

- палеонтологические шлифы -1:4;

- шлифы удлиненные размер 2 х 2,5 - 6,5 см – 1:3,

4. Требования к сдаваемому в работу материалу: образцы должны быть снабжены этикетками с указанием номера, вида работ, лаборатории и фамилии заказчика; текст должен быть выполнен водостойкими пишущими средствами.

Размер образца не должен превышать 3х3х4 см (100гр) и должен быть толщиной не менее 8 мм и размером не менее 2х2 см (10гр); в случае необходимости использования материала меньшего размера, вводится дополнительный коэффициент - плюс 0,5 от петрографического шлифа (2х2).

При превышения размера образца  заказчик должен указать точно область шлифа с нанесением области водостойкими пишущими средствами  на образце, либо обратиться в камнерезную мастерскую группы технологической обработки пород ГИН РАН и лично указать область на образце.

Сдаваемый материал должен быть рассортирован по видам работ.

Твердость минералов не должна превышать 8 (по шкале Мооса).